## Slide 1: Жёсткость воды и способы её устранения
Автор презентации: учитель химии МКОУ «Митлиурибская ООШ» Ибрагимов Исалмагомед Мухидинович

## Slide 2
Вода, прежде чем попасть в колодец или водопроводную сеть, просачивается сквозь почву и насыщается в ней растворимыми солями.
Природные воды содержат сульфаты и бикарбонаты кальция и магния, т.е. катионы Са2+ и Мg2+, анионы SO42-, CL- и НСО3-. Вода, в которой содержание ионов Са2+ и Mg2+ незначительно, называется мягкой, вода с повышенным содержанием их - жесткой.

## Slide 4
Широко известно, что в жесткой воде мыло плохо мылится, плохо развариваются мясо, овощи, крупы. При стирке тканей жесткой водой образующиеся нерастворимые соединения, которые осаждаются на поверхности нитей и постепенно разрушают волокна.

## Slide 5
При питании паровых котлов жесткой водой образуется накипь. Накипь затрудняет нагревание воды, вызывает увеличение расхода топлива, ускоряет изнашивание стенок котла.

## Slide 6
Для понижения жесткости воды применяют различные методы. Перед направлением в паровой котел воду предварительно нагревают, чем устраняют временную жесткость. Для питания котлов высокого давления в настоящее время часто применяют дистиллированную воду. Для понижения жесткости воды используют химические методы, приводящие к переводу ионов кальция и магния в состав нерастворимых солей, обычно в карбонаты.

## Slide 7: Виды жесткости

## Slide 8: Временная или карбонатная жёсткость
В воде присутствуют катионы Са2+ и Мg2+,
а также анионы НСО3-.
Способы устранения:
Кипячение
Ca(HCO3)2 t= CaCO3↓ + CO2↑+ H2O
Mg(HCO3)2 t= MgCO3↓ + CO2↑+ H2O

## Slide 9: Способы устранения:
2) добавление известкового молока
Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСO3↓ + 2Н2O
3) добавление соды
Ca(НСО3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + NaНСО3

## Slide 10: Постоянная или некарбонатная жёсткость
В воде присутствуют катионы Са2+ и Мg2+,
а также анионы SO42-, CL-.
Способы устранения:
1) добавление соды
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4
MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4

## Slide 11
2) Природную воду, содержащую ионы кальция Са2+ и магния Mg2+, можно смягчить, освободить от этих ионов, заменив их, например, ионами натрия, при помощи ионообмена. Для этого воду на станциях водоочистки пропускают через ионнообменную колонку с катионитом, содержащим подвижные ионы Na+. Ионы кальция и магния удержатся в катионите, а в воду перейдет из катионита эквивалентное количество безвредных ионов натрия: Na+.

## Slide 12: Пропускание через ионообменник

## Slide 13: Общая жёсткость
В воде присутствуют катионы Са2+ и Мg2+,
а также анионы SO42-, CL-, НСО3-.
Способы устранения:
Устранение путём пропускания через ионообменник
2) Добавление соды

## Slide 15: Спасибо за внимание!